## Slide 1
使用SD卡燒錄程式

## Slide 2: 使用SD卡燒錄程式
檔案系統 : FAT32 容量要4G以上
準備4個檔案
image.ub
image_emmc.ub
BOOT.BIN 控制燒錄的主程式
BOOT_EMMC.BIN 要燒錄的程式

## Slide 3: 使用SD卡燒錄程式
Normal
SD Mode
SW1
SW1
步驟:
斷電，切換到SD Mode、插入SD卡
上電開機，等 2分鐘
斷電，切回Normal Mode、取出SD卡
上電開機，正常使用

## Slide 4
直接執行SD卡的程式

## Slide 5: 直接執行SD卡上的程式
檔案系統 : FAT32 容量要4G以上
準備1個檔案
BOOT.BIN 要執行的程式
Normal
SD Mode
SW1
SW1
步驟:
斷電，切換到SD Mode、插入SD卡
上電開機，即可使用
程式不會燒錄到主機板上

## Slide 6
檢查踏板

## Slide 7: 檢查踏板
踏板接上Windows，開啟Keyboard Test Utility，
按Reset，
按踏板，看是否出現Ctrl和F12。

## Slide 8: 設定踏板
踏板接上Windows，開啟SUNS-USB 3.0.exe，
按Clear
勾選Ctrl
按F12
按Save
若設定成功，出現成功訊息。
若不能設定成功，要移除Windows上的其他USB裝置再試一次。

## Slide 9
工廠模式

## Slide 10: 使用工廠模式
接上USB鍵盤，按Ctrl+Break二次加ims，進入工廠模式。
可以修改主機板時間
可以看到主機板軟硬體資訊
可以看到相機資訊與使用狀況