## Slide 1
IMS EGD系統畫面

## Slide 2: 業務版畫面
相較於正式版，業務版畫面多了下方IMS Demo System字樣。

## Slide 3: 正式版畫面
畫面左上方顯示現在時間。
畫面下方顯示內視鏡序號、內視鏡已使用時間、內視鏡可使用時間。

## Slide 4: 未接連接器

## Slide 5: 未接內視鏡

## Slide 6: 已接內視鏡
接上內視鏡，顯示內視鏡序號、內視鏡已使用時間、內視鏡可使用時間。

## Slide 7: 已按啟動
畫面下方顯示已使用時間，每一秒更新一次。

## Slide 8: 已按啟動
啟動一分鐘內，主機重啟，或內視鏡拔除再接上，視同全新內視鏡。
啟動一分鐘後，按停止或主機重啟，時間都會繼續跑。

## Slide 9: 使用滿120分
使用滿120分鐘，顯示警告訊息，紅字閃爍。

## Slide 10: 使用滿121分
使用滿121分鐘，繼續顯示警告訊息，紅字閃爍。
畫面貼上內視鏡過期訊息。內視鏡不要拔除，還是可以用。

## Slide 11: 使用滿121分
若按Freeze，小畫面還是可以繼續用。

## Slide 12: 使用過期的內視鏡
內視鏡拔除再接上，如果系統發現內視鏡已過期，畫面貼上內視鏡過期訊息。
因為不開燈，所以看不到畫面。

## Slide 13: 電池失效
系統發現時間錯誤，畫面貼上電池失效訊息。
因為不開燈，所以看不到畫面。

## Slide 14: 工廠模式
接上USB鍵盤，按Ctrl+Break二次加ims，進入工廠模式。